## Slide 1
成员：杨昆霖、施畅、刘珏、侯尚文
智能捕鼠AICar
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
第二组

## Slide 2
CONTENTS
AICar介绍
视频展示
图像识别
目标跟踪
01
02
03
04
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 3
PART
01
AICar介绍
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 4
01
AICar介绍
正面老大：AICar
反派boss：荷兰猪
故事剧情：明德地下出现老鼠，AICar现身捉老鼠
特征提取：方向梯度直方图
图像识别：支持向量机
目标跟踪：光流法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 5
PART
02
视频展示
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 6
PART
03
图像识别
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 7
03
图像识别算法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
HOG + SVM 算法：
HOG：方向梯度直方图（HOG,Histogram of Gradient）
目前在行人识别领域应用最为广泛
是一个局部特征，需要结合图像分割使用
通过局部cell操作再组合使得对几何和光学形变适应能力强

## Slide 8
03
图像识别算法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
HOG算法的原理和具体实现步骤：
1）灰度化（由于颜色在此算法中的作用不大，将图像转化为灰度图）
Y=0.299R+0.587G+0.114B
2）采用Gamma校正法对输入图像进行颜色空间的标准化（归一化）
目的是调节图像的对比度，降低图像局部的阴影和光照变化所造成的影响，同时可以抑制噪音的干扰
一般gamma取0.4或0.45较为符合适中视觉光照
3）计算图像每个像素的梯度（包括大小和方向）；主要是为了捕获轮廓信息，同时进一步弱化光照的干扰。
Notes: 注意：在gamma校正前不用做常见的高斯滤波平滑化处理，因为hog特征许多有用的图像信息是来自变化剧烈的边缘，而在计算梯度之前加入高斯滤波会把这些边缘滤除掉。

## Slide 9
03
图像识别算法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
4）将图像划分成小cells（例如8*8像素/cell）
5）加权投影法（weighted voting）每个cell的梯度直方图，即可形成每个cell的descriptor
具体方法：对每个cell的360度划分bin, 统计在每个梯度方向bin中的像素点个数进行投票，投票权重为改点的梯度幅值（也可使用与幅值相关的函数，但经试验效果没有简单幅值好）
具体操作中，往往使用三线性差值，即将当前像素的梯度方向大小、像素在cell中的x坐标与y坐标这三个值来作为插值权重，而被用来插入的值为像素的梯度幅值。采用三线性插值的好处在于：避免了梯度方向直方图在cell边界和梯度方向量化的bin边界处的突然变化。

## Slide 10
03
图像识别算法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
6）将每几个cell组成一个block（例如3*3个cell/block），块内归一化梯度直方图
由于局部光照的变化以及前景-背景对比度的变化，使得梯度强度的变化范围非常大。这就需要对梯度强度做归一化。归一化能够进一步地对光照、阴影和边缘进行压缩。
注意：block之间的是“共享”的，也即是说，一个cell会被多个block“共享”。另外，每个“cell”在被归一化时都是“block”independent，也就是说每个cell在其所属的block中都会被归一化一次，得到一个vector。这就意味着：每一个单元格的特征会以不同的结果多次出现在最后的特征向量中。
这种混叠效应增强了块与块之间的联系，使得局部信息得到连接
一个block内所有cell的特征descriptor串联起来便得到该block的HOG特征descriptor。
7）将图像image内的所有block的HOG特征descriptor串联起来就可以得到该image（你要检测的目标）的HOG特征descriptor了。这个就是最终的可供分类使用的特征向量了。

## Slide 11
03
小鼠图片识别应用
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
算法步骤：
1.对图片素材进行切割，得到64*64的样本块。含小鼠的positive样本tag为1，噪声背景的negative样本tag为0.
2.用HOG描述子提取特征后用SVM训练，将训练好的模型存储。后续小车实时拍摄的图片，直接加载训练好的模型进行预测，节省时间，以保证实时性。
3.以64*64的block在每一张手机拍摄的640*480的图像上移动，移动步长为64像素。
4.由训练好的SVM训练出每个block是否含有小鼠。将图片分区为左、中、右三个分区，统计出每个分区中含有小鼠的block数量，比较判断后，给图片归类。按照图片归属的“左”、“中”、“右”或“无”类别通过蓝牙发送信号，控制小车左转、直行、右转、持续左转。
（当图片识别未发现老鼠时，小车持续原地左转，直到小车视野范围内出现小鼠，开始追踪）
正样本
负样本

## Slide 12
03
图像识别算法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
左 中 右
左 中 右
左 中 右

## Slide 13
04
实验结果
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
混淆矩阵 |  |  | 
 |  | 测试值 | 
真实值 | 总计 | 正例 | 反例
 | 正例 | 283 | 104
 | 反例 | 189 | 435
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 70 | 30
71.01%
准确率
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 59 | 41
59.95%
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 73 | 27
73.12%
精确率
召回率
Notes: 我们用了1011张图片进行训练，可能由于训练集不够大，或是算法需要进一步优化，最终识别的准确率为71%。所以为弥补算法上的一些缺陷，我们在小车的追踪方式上采取保守策略，当图片中没有识别出小鼠时，小车原地打转，在2-3圈后基本可以保证准确识别，开始追踪。

## Slide 14
PART
04
目标跟踪
dream what you want to dream; go where you want to go; be what you want to be, because you have only one life and one chance to.
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 15
03%
04%
01%
02%
04
目标跟踪——光流法
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8
光流是目标或者摄像机在连续两帧图像间运动时所产生的运动
亮度：相邻两帧像素强度不发生变化
时间：相邻帧之间的时间较短
空间：相邻像素具有相似的运动
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion

## Slide 16
03%
04%
01%
02%
04
Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8

## Slide 17
MANY THANKS !
第二组
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39AC4E055256EE11BBEDCDB7C9722D66262996B68DE860BD3C77EBCAECB599909EC0E07B61811075331ABCDE6990254B8C8